Simbología Electrónica

|  | Resistencia, tiene dos terminales sin polaridad. |
| --- | --- |
|  | Resistencia Variable, Potenciómetro. Tiene tres terminales, dos de los cuales son los extremos de la resistencia y el central es el cursor que se desplaza por la misma. En los potenciómetros suelen estar en ese orden, mientras que en las Resistencias Variables varia según su tipo. |
|  | Bobina o Inuctor sobre aire. Tiene dos terminales que no tienen polaridad. Esta armada sobre el aire, sin nucleo. Puede tener devanados intermedios. |
|  | Bobina o Iductor sobre núcleo. Esta montada sobre un elemento con una determinada forma. |
|  | Relé. Tiene como mínimo cuatro terminales. Dos de ellos son para controlar la bobina que mueve los contactos eléctricos. Los otros dos (o más) son contactos eléctricos a modo de interruptor o conmutador. |
|  | Condensador No Polarizado. Tiene dos terminales y sin polaridad. |
|  | Condensador Electrolítico. Tiene dos terminales y polaridad. El terminal que abarca es el negativo, mientras que el pequeño central es el positivo. |
|  | Condensador Variable. Tiene dos terminales con un tornillo para ajustar su capacidad. No tiene polaridad. |
|  | Diodo. Tiene dos terminales, con polaridad. El triangulo es el ánodo y el otro, representado por una línea es el cátodo. |
|  | Diodo LED. Tiene dos contactos y polaridad aunque como todo diodo se lo denomina ánodo y cátodo. El cátodo debe ir al positivo y el ánodo al negativo para que el LED se ilumine. |
|  | Diodo Zenner. Es un diodo que mantiene en sus terminales un determinado valor de tensión cuando se polariza inversamente. |
|  | Triac. Tiene tres terminales. Dos son por donde pasa la corriente alterna (AC). Estas no tienen polaridad. La restante es la de control. Su posición y encapsulado varía según el dispositivo. |
|  | Tiristor. Suele denominarse diodo controlado. Sus terminales son ánodo, cátodo y compuerta. Su cápsula y patillaje cambia según el componente. |
|  | Puente rectificador. Generalmente compuesto por cuatro diodos. Tiene cuatro conexiones. |
|  | Puente rectificador. Generalmente compuesto por cuatro diodos. Tiene cuatro conexiones. |
|  | Diodo Varicap. |
|  | Display de 7 segmentos. Generalmente de LED's cada segmento esta representado por una letra. El punto decimal es considerado un segmento a parte. Tienen nueve o mas contactos, dependiendo del fabricante. No hay nada estándar en estos displays por lo que es necesario consultar la hoja de datos de cada dispositivo en particular. |
|  | Transformador. La cantidad de terminales varía según cuantos bobinados y tomas tenga. Como mínimo son tres para los autotransformadores y cuatro en adelante para los transformadores. No tienen polaridad aunque si orientación magnética de los bobinados. |
|  | Transistor Bipolar PNP. Tiene tres terminales. Uno es la base, que aparece a la izquierda, solo. Otro es el emisor, que aparece a la derecha, arriba, con una flecha hacia el centro. El último es el colector, que aparece a la derecha, abajo. |
|  | Transistor Bipolar NPN. La base esta sola del lado izquierdo. El emisor esta del lado derecho hacia abajo con una flecha, pero en este caso hacia afuera. El colector esta en el lado derecho superior. |
|  | Transistor IGBT PNP. El emisor es el de la flecha, el colector el otro del mismo lado que el emisor mientras que la base esta sola del lado izquierdo. |
|  | Transistor IGBT NPN. Sigue los mismos lineamientos anteriores. |
|  | Amplificador Operacional. Tiene básicamente tres terminales. Dos de entrada de las cuales una es inversora (señalada con un -) y otra es no inversora (señalada con un +). La tercera es salida. Adicionalmente tiene dos terminales de alimentación y puede tener otras conexiones para, por ejemplo, manejar ganancia. |
|  | Compuerta Lógica. Con un círculo en la parte de salida es inversora, sin él es no inversora. Según el dispositivo vienen dos o más en un mismo encapsulado. |
|  | Cristal. Tiene dos terminales sin polaridad. |
|  | Toma a tierra y Masa, respectivamente. |
|  | Punto de empalme. Se emplea para unir un cable a otro. |
|  | Punto de conexión. Suele representar una toma de control, un pin determinado o una entrada. En su interior se rotula su función abreviada. |
|  | Conector. Representa una conexión de entrada o salida, para conector RCA o BNC. El terminal central suele ser señal y el envolvente suele ser masa. |
|  | Punto de conexión. Suele representar una entrada o un punto de alimentación. |
|  | Lámpara de Neón. Tiene dos terminales sin polaridad. |
|  | Instrumento de Medición. Tiene dos terminales. Si llegase a tener polaridad ésta es representada por signos + y -. |
|  | Altavoz. Tiene dos contactos, con polaridad. El positivo suele estar marcado en colorado o con un signo (+) mientras que el negativo va en negro o con un signo (-) |
|  | Reproductor Piezoeléctrico o Zumbador. Tiene dos terminales. No tiene polaridad. |
|  | Antena. |
|  | Interruptor. Tiene solo dos terminales sin polaridad. |
|  | Pulsador Normal Abierto en estado de reposo. Tiene dos terminales sin polaridad. |
|  | Pulsador Normal Cerrado en estado de reposo. Tiene dos terminales sin polaridad. |
|  | Resistencia sensible a la luz o LDR. Tiene dos terminales las cuales no son polarizadas. |
|  | Fusible. Tiene dos terminales y no tiene polaridad. |
|  | Batería. Tiene dos terminales. El positivo se lo indica con un signo (+) el que queda sin indicar es el negativo. La placa más grande es el positivo y la pequeña el negativo. |
|  | Jack Mono con corte. Tiene tres terminales. Uno es el común, que conecta con la masa de la ficha. Otro es la entrada de señal y el tercero el corte, que conecta cuando no hay ficha insertada. |
|  | Selector. Viene de tres o mas contactos dependiendo de la cantidad de posiciones que tenga. No tiene polaridad aunque si orden de contactos. Cada selector tiene su propio esquema de conexionado. |
|  | Carga. Suele representar una lámpara resistiva, aunque nada dice que sea solo eso.. Tiene dos contactos sin polaridad. De ser una carga polarizada se indica con + y -. |
|  | Motor. Tiene dos contactos a menos que se indique lo contrario en el circuito. Cuando son de alterna no tienen polaridad. Cuando son de continua la polaridad se señala con un + y un - |
|  | Interruptor con piloto de neón. Tiene tres conectores usualmente. Dos de ellos son de la llave y el tercero (que suele ser un delgado alambre) viene de la lámpara de neón para conectar al otro polo y así iluminarla. |
|  | Opto-Triac. Tiene cuatro terminales útiles, aunque suele venir en encapsulados DIL de seis pines. Dos terminales son para el LED que actua como control. Estos terminales son ánodo y cátodo. Otros dos terminales son del Triac. |
|  | Opto Acoplador con Transistor Darlington. Tiene generalmente cinco conexiones aunque la cápsula sea DIL de 6 pines. Dos son para el LED de control y tres para el Transistor Darlington. |